Требования к файлам латунь:

1.  Формат файла:

Adobe Illustrator до 12 версии - *.ai, *.eps

Предпочтительным является формат *.eps

2.  Все элементы должны быть 100% Black.

3.  Шрифты переведены в кривые.

4.  Элементы изображения не должны пересекаться.

5.  Минимальные размеры (толщина линии):

Тиснящего элемента 0.1 мм.

Пробельного элемента 0.15 мм. на глубину не более 2мм.

6. Максимальные размер клише - 255 мм*300 мм (c учетом технических полей по 5 мм).

7. Глубина фрезеровки - от 1 мм до 2.5 мм в зависимости от толщины линий в заказе (чем тоньше линии - тем меньше глубина фрезеровки). Допускается расхождение между заданной глубиной фрезеровки с изготовленной до 0,2 мм.